## Slide 1
Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) должен обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта.
Обеспечивает:
безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда;
безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа;
безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
экологическую безопасность.

## Slide 2
Одним из основных документов, регламентирующих нормы и требования к объектам инфраструктуры является Свод правил СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», согласно которому
вновь проектируемые железнодорожные линии должны обеспечивать движение поездов со скоростями:
пассажирских - до 200 км/ч,
грузовых - до 120 км/ч,
грузовых ускоренных и рефрижераторных - до 160 км/ч.

## Slide 3
Сооружения и устройства железнодорожного транспорта должны удовлетворять требованиям габаритов приближения строений
С, Сп, С250, 1-СМ.
Габарит приближения строений С предназначен для сооружений и устройств, размещаемых вблизи железнодорожных путей общего пользования со скоростями движения до 200 км/ч включительно.
Габарит приближения строений Сп предназначен для сооружений и устройств, размещаемых вблизи железнодорожных путей необщего пользования, расположенных на территории и между территориями заводов
Габарит приближения строений С250 используется на перегонах и железнодорожных станциях при скорости движении от 200 до 250 км/ч включительно

## Slide 6
На прямых участках перегонов расстояние между осями первого и второго главных путей, а также третьего и четвертого главных путей должно быть не менее 4100 мм.
Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов должно быть не менее 10000 мм - при скорости движения по любому из смежных путей свыше 140 км/ч, не менее 8000 мм - при скорости движения не выше 140 км/ч, а в сложных топографических условиях, не менее 6000 мм с соответствующим снижением скорости до 90 км/ч
До реконструкции железнодорожной линии допускается сохранять расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей не менее 5000 мм с соответствующим снижением скорости до 90 км/ч и менее.

## Slide 7
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей
на железнодорожных станциях,
прямых участках должно быть не менее 4800 мм,
второстепенных железнодорожных путях
железнодорожных путях грузовых районов - не менее 4500 мм
До реконструкции допускается сохранять не менее 4100 мм.
Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может составлять не менее 3600 мм.

## Slide 9
Пассажирские платформы должны иметь размеры:
для высоких платформ: высоту - 1100 мм от уровня верха головок рельсов, расстояние от оси пути до края платформы - 1920 мм;
для низких платформ: высоту - 200 мм от уровня верха головок рельсов, расстояние от оси пути до края платформы - 1745 мм;
для средних платформ: высоту - 550 мм от уровня верха головок рельсов, расстояние от оси пути до края платформы 1920 мм. Решение о применении средней платформы принимает владелец инфраструктуры.
допускается изменение их высоты от уровня головок рельсов до 20 мм в сторону увеличения (кроме пассажирских платформ с высотой 1300 мм) и до 50 мм в сторону уменьшения

## Slide 10
Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных путей общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более 200 км/ч, оборудуются владельцем инфраструктуры защитными ограждениями пассажиров от воздушного удара на расстоянии не менее 2 м от края высокой платформы и не менее 2,3 м от края низкой платформы.

## Slide 11
На сети железных дорог применяются следующие группы габаритов подвижного состава:
Т, Тц, Тпр, 1-Т - габариты железнодорожного подвижного состава, допускаемые в обращение по железнодорожным путям шириной колеи 1520 (1524) мм;
1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ, 03-ВМ - габариты железнодорожного подвижного состава, допускаемые в обращение как по железнодорожным путям шириной колеи 1520 (1524) мм, так и шириной колеи 1435 мм;
ГЦ, ГЦги - габариты железнодорожного подвижного состава, установленные для достижения совместимости габаритов в рамках трансъевропейской высокоскоростной железнодорожной системы.

## Slide 13
Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом железнодорожном подвижном составе при его нахождении на прямом горизонтальном железнодорожном пути.
Груз является негабаритным, если он превышает пределы габарита погрузки (или его выход за пределы габарита погрузки в кривых превышает геометрический вынос расчетного вагона).

## Slide 14
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не ближе 2000 мм, а при большей высоте не ближе 2500 мм